鄂伊环审字〔2022〕14号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

关于内蒙古丹蒙得煤业有限责任公司鑫臻煤矿注浆拌合站项目环境影响报告表的批复

内蒙古丹蒙得煤业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《内蒙古丹蒙得煤业有限责任公司鑫臻煤矿注浆拌合站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇内蒙古丹蒙得煤业有限责任公司鑫臻煤矿矿井工业场地西北880m处,占地面积5000.7m2。主要建设内容包括储料棚、搅拌车间、办公区以及配套的公辅工程。项目建成后预计年产混凝土10000m3。项目总投资50万元，其中环保投资21.62万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。砂石料储存于全封闭储料棚内，采用篷布临时苫盖的车辆运输至搅拌机，厂界粉尘排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求；水泥储存于水泥仓，采用全封闭式螺旋输送机，水泥仓粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求；搅拌作业在全封闭式搅拌车间内进行，其粉尘采用水雾喷淋装置处理后，厂界粉尘排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表3中无组织排放限值要求。

2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。搅拌机清洗废水、车辆清洗废水和地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。除尘灰全部返回水泥仓或搅拌机；沉淀池沉渣定期清掏回用于生产系统；生活垃圾集中收集后由煤矿环卫部门统一处理。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2022年4月15日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、 内蒙古智汇恒升环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2022年4月15日印发