鄂伊环审字〔2022〕16号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市苏勒德荣欣醋业有限公司新建醋厂项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市苏勒德荣欣醋业有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《鄂尔多斯市苏勒德荣欣醋业有限公司新建醋厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、鄂尔多斯市生态环境局总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2022〕2号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目的环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村民委员会西侧，占地面积5000m2。项目建设食醋生产线一条，采用山西传统工艺纯粮酿造食醋，建成后预计年产350t纯粮食用醋。项目总投资100万元，其中环保投资21.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。冬季采用生物质锅炉供暖（锅炉型号为LSS1.0-0.7-S），蒸汽产量为1t/h。锅炉烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器进行处理后通过一根20m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求；原辅料装卸、存储置于全封闭库房，确保厂界外粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求；发酵车间采取密闭措施，发酵废气经负压风机抽出后通过发酵间顶部的排气管排放；油烟废气烟净化器处理后通过屋顶烟囱排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)相关标准。

2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。车间清洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘；软化水系统排水及反冲洗水、锅炉排水收集后用于厂区洒水降尘；生活污水经化粪池收集后定期拉运至乌兰木伦镇污水处理厂，不外排。

3.设备选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。废包装材料收集后定期交由废品回收部门处置；滤渣集中收集后作为饲料定期外售给附近村民；布袋除尘器收尘灰及锅炉灰渣集中收集后定期送往鄂尔多斯市红河情实业有限公司煤矸石砖厂综合利用；生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门统一清运处理。以上固废均不得乱弃。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目投产前按要求及时办理排污许可事项，严格执行环境保护“三同时”制度，项目验收合格后方可正式投产。

五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

六、如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2022年4月19日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局          2022年4月19日印发